Доклад

К отчету об исполнении тарифной сметы на реализуемые услуги по подаче питьевой воды за 2020 год по Жангалинскому групповому водопроводу ЗКФ РГП «Казводхоз».

- Краткая характеристика субъекта

Создание благоприятных условий жизни населения – это основное направление социально-экономической политики Казахстана.

Для решения проблемы питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов с населением около 18 тыс.чел Жангалинского района Западно-Казахстанской области, Республиканским государственным учреждением «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в сентябре 2017 начато и в октябре 2018 года закончено строительство Жангалинского группового водопровода.

В 2018 году объект был сдан в эксплуатацию с водопроводными сетями 152,4 км, 6 водозаборных скважин, жилой дом для персонала, 60,032 км(в т.ч. 36,332 км новых и 23,7 км реконструкций) линий электроснабжения, площадка напорно-регулирующих сооружений с насосной станцией 2-го подъема, двумя резервуарами по 1000 м3 с бактерицидной установкой, водонапорными башнями 50м3, и  передан на баланс ЗКФ РГП «Казводхоз» с балансовой стоимостью 1 860 000 000 тенге.

Недропользование Жангалинского группового водопровода осуществляется из Кулшукского месторождения подземных вод, которое расположено в 27 км от села Жуалыой. Водозабор из Кулшукского месторождения подземных вод представляет собой линейный ряд из 6-ти водозаборной скважины. В постоянной эксплуатации находятся 5 скважин, которые работают поочередно и обеспечивают текущую потребность в хозяйственно-питьевой воде, еще 1 скважина находится в резерве. Извлечение подземных вод на поверхность осуществляются электрическими насосами типа Grunfos SP30-8. Обеззараживание воды перед ее подачей, производится  на входе в резервуары 2-го подъема и заключается в УФ излучение бактерицидной установкой  УФ-ОДВ-100. Транспортирование подземных вод к потребителям осуществляется по следующей схеме: поднятая вода со скважин насосных станций 1- го подъема, подается в резервуары насосных станций 2-го подъема далее по магистральному водопроводу к потребителям.

Основным назначением Жангалинского ГВ является:

-  качественная и бесперебойная подача питьевой воды водопотребителям

- техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонт.

- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

В 2020 году Жангалинский ГВ оказывает услуги на основании Приказа ДКРЕМ по ЗКО №46-ОД от 20 мая 2019 года. В утвержденной тарифной смете сумма затрат по строке «Амортизация» составляет 11 360 000,51 тенге. Так как тариф был утвержден в упрощенном порядке, инвестиционная программа по мероприятиям не утверждается. Сумма амортизации должна быть направлена на обновление основных средств по усмотрению СЕМ в зависимости от производственной необходимости. Данная статья затрат как и любая другая в тарифной смете  подлежит обязательному исполнению.

Статья «Амортизация» Жангалинским ГВ была исполнена. Сумма приобретения основных средств составила 7 294 тыс.тенге. Приобретена техника в количестве 3 шт.

- УАЗ Фермер 390945, 2020 года выпуска – 5 980  тыс.тенге

- Сварочный аппарат для труб – 1 067  тыс.тенге

- Электрогенератор бензиновый  - 247 тыс.тенге

- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Регулирование затрат, включаемых в тариф, осуществляется уполномоченным органом Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО в соответствии с особым порядком формирования затрат. Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО №46-ОД от 20.05.2019 года была утверждена тарифная смета Жангалинского группового водопровода (в упрощенном порядке) с вводом в действие с 1 июня 2019 года, где тариф составил 180,53 тенге без НДС.

Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составили 94 306 тыс.тенге что на 30 113,14 тыс.тенге больше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете. Тарифная смета в целом исполнена на 146,9%. Постатейное исполнение представлено в таблице исполнения тарифной сметы, приложенной к настоящей пояснительной записке.

Ниже приведены причины отклонения статей тарифной сметы, по которым отклонение фактических показателей от плановых составило более 5 %.

- Сырье и материалы: фактические затраты составили 442 тыс.тенге при плане 204,4 тыс.тенге. Перерасход в размере 116% связан с тем что, утвержденная сумма ниже заявленной, исходя их этого для поддержания водопровода в исправном состоянии, бесперебойной подачи воды, были закуплены необходимые материалы.

- Горюче-смазочные материалы: фактические затраты составили 1385 тыс.тенге при плане 1254 тыс.тенге. Перерасход в размере 10% связан с поддержанием беспрерывного процесса подачи воды, на этом основании было закуплено необходимое количество горюче-смазочных материалов.

- Амортизация: фактические затраты составили 37 245 тыс.тенге при плане 8052,79 тыс.тенге. Перерасход в размере 362,5% связан с тем что, начисленная сумма амортизации выше утвержденной. Так как тариф был утвержден в упрощенном порядке, инвестиционная программа по мероприятиям не утверждается. Сумма амортизации должна быть направлена на обновление основных средств, в зависимости от производственной необходимости. Данная статья Жангалинским ГВ была исполнена. Сумма приобретения основных средств составила 7294 тыс.тенге (Уаз Фермер, электрогенератор Ресанте, Сварочный аппарат)

- Выплаты за разъездной характер работы: фактические затраты составили 101 тыс.тенге при плане 85 тыс.тенге. Перерасход в размере 18% связан с тем, что утвержденная сумма ниже заявленной.

- Охрана труда и техники безопасности: фактические затраты составили 359 тыс.тенге при плане 320,5 тыс.тенге. Перерасход в размере 12% связан с введением чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан, в связи со сложившейся ситуацией были закуплены антисептические средства.

- Услуги банка: фактические затраты составили 93 тыс.тенге при плане 75,1 тыс.тенге. Перерасход в размере 23% связан с тем, что утвержденная сумма ниже заявленной.

- Услуги сторонних организаций: фактические затраты составили 423 тыс.тенге при плане 356,1 тыс.тенге. Перерасход в размере 18% связан с дебиторской задолженностью ГКП «Коммунал» за 2019 год. В связи со сложившейся ситуацией данная задолженность взыскалась через исполнительную надпись нотариуса.

- Командировочные расходы: фактические затраты составили 341 тыс.тенге при плане 185,5 тыс.тенге. Перерасход в размере 84% связан с тем что, утвержденная сумма ниже заявленной.

- Содержание легкового автотранспорта: фактические затраты составили 1893 тыс.тенге при плане 1298,48 тыс.тенге. Перерасход в размере 45% связан с что, находящаяся техника на балансе Жангалинского ГВ в сильно изношенном состоянии и требует постоянного  ремонта. Для поддержания беспрерывного процесса подачи воды были закуплены необходимые запасные части.

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Качество воды по всем показателям соответствует требованиям санитарных норм. Процесс контроля качества воды осуществляет АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». При оперативном контроле, за работой насосов, трубопровода, и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения в 2020 году аварийных ситуаций на водопроводных сетях не возникало.

- О достижении показателей эффективности деятельности субъекта

| № п/п | Структурные параметры | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество присоединенных потребителей (абонентов) |  |
| 2 | Общая протяженность водопроводных сетей | 152,4 |
| 3 | Мощность трансформаторной группы насосных станций I,II-го подъемов и водоочистных сооружений | н/с 1 подъем - 0,125 н/с 2 подъем - 0,063 мвт |
| 4 | Суммарная мощность установленного насосного оборудования | 1 подъем 0,045 мвт, 2 подъем рабочий - 0,0415, резервный - 0,0415 |
| 5 | Расчетный напор при подаче воды насосной станцией II-го подъема | 93 м |
| 6 | Фактический напор при подаче воды насосной станцией II-го подъема | 65 м |
| 7 | Объем оказанной за год регулируемой услуги | 340,8 |

6. Об основных финансово-экономических показателях

Жангалинский групповой водопровод осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды.

За 2020 год начислено всего доходов 61 095 тыс.тенге без НДС. Всего получено доходов 10 016 тыс.тенге без НДС. Сумма в 51 079 тыс.тенге без НДС является дебиторской задолженностью ГКП «Коммунал». Так же, за счет отсутствия субсидирования по новым ГВ включенных в перечень на получение субсидий в 2020 году по Жангалинскому ГВ был недополучен доход по субсидиям п.Жуалыой в размере 446 тыс тенге без НДС.

Финансовый результат по Жангалинскому ГВ за 2020 год отрицательный, убыток составил 33 211 тыс.тенге. На основную причину убытка повлияла начисленная сумма амортизации, которая в утвержденной тарифной смете выше в 4,6 раза.

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг

В 2020 году по Жангалинским ГВ оказана услуга по подаче питьевой воды по магистральным сетям в объеме 340,89 тыс.м³, при плане 355,58 тыс.м³.

В связи с  фактическим спросом на питьевую воду годовой объем  исполнен на  96%.

Основными потребителями является население 9-ти населенных пунктов, и 4 юридические организации.

| № Контрагенты Объем м³ 1 Жангалинский центр досуга 1 2 Жангалинская районная больница 3 3 Жангалинский отдел образования 160 4 ТОО "Жалаушы Жол" 800 5 Население п.Карасу (ЖГКП на пхв Акимата Казталовского р-на ЗКО) 4 638 6 Н селение Жуалыой 3 195 7 ГКП "Коммунал" на пхв Акимата Жангалинского р/на (население)всего 332 093 жанагала+копжасар 265 850 маштексай+ мукыр 20 909 жанажол 10 896 сарыкол 5 682 жанаказан 28 756 ИТОГО 340 890 |  |
| --- | --- |

8. О проводимой работе с потребителями

По состоянию на 31.12.2020 предприятие обеспечивает водой 9 населенных пунктов и 4 юридические организации. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора. Количество которых, по состоянию на 31.12.20 составило 79, в том числе с организациями - 6, с населением 73. Показания счетчиков проверяются ежемесячно, которые подтверждаются актами сверок и оказанных услуг. Вопросы деятельности предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб сайтах.

- О перспективах деятельности

Необходимо отметить, что перспективы деятельности предприятия напрямую зависят от дохода. Приоритетным направлением, стоящим перед Жангалинским ГВ является бесперебойное обеспечение питьевой водой потребителей. Для бесперебойного водоснабжения необходимо приобретение спецтехники и оборудования таких как:

- приобретение спецтехники (автокран, манипулятор, экскаватор, трактор колесный)

- приобретение оборудования (компрессор винтовой, сварочный агрегат

Директор                                        Джумагалиев Н.У.

ИсполнительБисекеноваР.

306798